PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR 2-01 0119-03 SST D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 155 | m m | 155.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155.00 |
| 1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2 d.1. 2 | KNR 2-01 0206-02 + KNR 2-01 0214-02 SST D-02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odl. 10 km - koryto jezdni wykonywane na całej szerokości jezdni - głębokość 0,46m 271.50*0,41 | m3 m3 | 111,32 |  |
|  |  | RAZEM | 111,32 |
| 3 d.1. 2 | KNR 2-31 0813-01 SST D-01.02.04 | Rozbiórka istniejących obrzeży, krawężników wraz z ławą betonową i oporem 155 1555*2 | m m | 320.00 |  |
|  |  | RAZEM | 320,00 |
| 4 d.1. 2 | KNR 2-31 0807-01 SST D-01.02.04 | Rozebranie istniejącego chodnika z wraz z podbudową 152*2+12*2*2 | m2 m2 | 352.00 |  |
|  |  | RAZEM | 352.00 |
| 5 d.1. 2 | KNR 4-01 0108-15 SST D-01.02.04 | Wywóz gruzu z terenu budowy na odl.do 5 km 475*0.3*0.5+352*0.10 | m3 m3 | 4.03 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.03 |
| 1.3 |  | PODBUDOWA |  |  |  |
| 6 d.1. 3 | KNR 2-31 0103-04 SST D-04.04.01 | Profilowanie koryta jezdni (215.95+420.5+14.50) | m2 m2 | 562.50 |  |
|  |  | RAZEM | 562.50 |
| 7 d.1. 3 | KNR 2-31 0111-03 SST D-04.04.04 | Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 5MPa grubość 10cm | m2 m2 | 562.50 |  |
|  |  | RAZEM | 562.50 |
| 8 d.1. 3 | KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-07 SST D-04.04.01 | Górna wastwa podbudowy z kruszywa łamengo stabilizowanego mechanicznie uzyskanego z przekruszenia surowca skalnego o grubości warstwy 15m | m2 m2 | 562.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 562.50 |
| 1.4 |  | ROBOTY BRUKARSKIE |  |  |  |
| 9 d.1. 4 | KNR 2-31 0403-03 SST D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 177.25+75.25+85.40 | m m | 177.25 |  |
|  |  | RAZEM | 177.25 |
| 10 d.1. 4 | KNR 2-31 0403-05 SST D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22x100 cm na podsypce cem.piaskowej | m |  |  |

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21663 dla Biuro Obsługi Inwestycji

KOSZTORYS	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 45.50+89.90 | m | 125.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.00 |
| 11 d.1. 4 | KNR 2-31 0402-04 SST D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B-15 (337.90+135.40)*0.08 | m3 m3 | 24.58 |  |
|  |  | RAZEM | 24.58 |
| 12 d.1. 4 | KNR 2-31 0511-03 SST D-08.02.02 | Nawierzchnie w-wy ścieralnej z kostki brukowej betonowej czerwonej o wym. 8x10x20 cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m2 m2 | 562.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 562.50 |
| 1.5 |  | CHODNIKI |  |  |  |
| 13 d.1. 5 | KNR 2-31 0103-02 SST D-04.04.01 | Profilowanie koryta chodników | m2 m2 | 271.50 |  |
|  |  | RAZEM | 271.50 |
| 14 d.1. 5 | KNR 2-31 0407-02 SST D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie z podsypki cementowo-piaskowej grub 3cm z wyp.spoin piaskiem | m m | 228.50 |  |
|  |  | RAZEM | 228.50 |
| 15 d.1. 5 | KNR 2-31 0511-02 SST D-08.02.02 | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej | m2 m2 | 271.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 271.50 |
| 1.6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 16 d.1. 6 | KNR 2-31 0702-01 SST D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 4 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  | RAZEM | 2.00 |
| 17 d.1. 6 | KNR 2-31 0703-01 SST D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych 2 4 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  | RAZEM | 2.00 |

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21663 dla Biuro Obsługi Inwestycji