Przedmiar robót na wykonanie rewaloryzacji południowej części placu w zakresie zakładania terenów zieleni (skwer wokół pomników).

| L.p. | Podstawa opisu | 0pis/przedmiar | Ilość | Jedn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Pozycja scalona KNR 2-21 0110-01 Pozycja scalona KNR 2-21 0105-01 Pozycja scalona KNR 2-21 0217-02 Pozycja scalona KNR 2-21 0218-02 Pozycja scalona KNR 2-21 0322-05 Pozycja scalona KNR 2-21 0310-08 Pozycja scalona KNR 2-21 0301-04 Pozycja scalona KNR 2-21 0414-02 Pozycja scalona KNR 2-21 0414-03 Pozycja scalona KNR 2-21 0413-07 Pozycja scalona KNR 2-21 0401-01 Pozycja scalona KNR 2-21 0218-01 | Karczowanie drzew o średnicy pnia do 15 cm przedmiar 5 szt. Wykopanie krzewów przedmiar 26 szt. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechanicznie, na gruncie zadarnionym (warstwa grubości 10cm) przedmiar 134m3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, ręcznie z transportem taczkami (warstwa o grubości 10cm) przedmiar 134 m3 Sadzenie krzewów iglastych z zaprawą dołów, śr. i gł. dołu 0,7m (cis pospolity – forma kuli) przedmiar 8 szt. Sadzenie krzewów liściastych, form piennych z zaprawą dołów do poł. głębokości, śr. i gł. dołu 0,5 m (magnolie i migdałowce) przedmiar 14 szt. Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów, śr. i gł. dołu 0,3 m przedmiar 1025 szt. obsadzanie kwietników bylinami, gęstość sadzenia 4szt./m2 przedmiar 20 m2 obsadzanie kwietników bylinami, gęstość sadzenia 9szt./m2 przedmiar 36 m2. Obsadzanie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilości 25 szt./m2 przedmiar 90 m2 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia przedmiar 990 m2 Rozścielenie kory w miejscach sadzenia krzewów warstwą grubości 5 cm przedmiar 15 m3 | 5 26 134 134 8 14 1025 20 36 90 990 15 | szt. szt. m3 m3 szt. szt. szt. m2 m2 m2 m2 m3 |  |  |

Przedmiar robót na wykonanie rewaloryzacji południowej części placu w zakresie wykonania elementów wyposażenia oraz małej architektury (skwer wokół pomników).

| L.p. | Podstawa opisu | 0pis/przedmiar | Ilość | Jedn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  | Dostawa i montaż ławek parkowych ZANO 029 przedmiar 6 szt. Dostawa i montaż koszy na śmieci ZANO 0340 przedmiar 6 szt. Instalacja systemu nawadniającego – powierzchnia do nawadniania 1340 m2 18 zraszaczy turbinowych, wynurzalnych | 6 6 1340 | szt. szt. m2 |  |  |