Załącznik  6 a

Specyfikacja techniczna   do  załącznika  nr 6

# wyposażenia do  budynku Strażnicy OSP Spławie z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej

Uwaga : Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych elementów niż przyjęte w opisie zamówienia pod warunkiem zastosowania kompletnych systemów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w opisie zamówienia.

Podane w załącznikach do SIWZ nr 5 i 6, gotowe wyroby, urządzenia oraz wyposażenie z podaniem nazwy producenta stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktów wymienionych, z zachowaniem jej wymogów w zakresie parametrów technicznych i jakości. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy

1. Stoły o wymiarach 170/70/75 szt. 6  kolor buk jasny

Blat wodoodporny pogrubiony  na całości do 36 mm. Obrzeża oklejone PCV 2 mm. Stelaż metalowy biegnący dookoła blatu z profilu 30/20/2, nogi z profilu 40/40/2 malowany farba proszkową kolorze czarnym.  Stopki z regulacją wysokości. Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1.

2.  Krzesła  szt. 30

Krzesło  wymiary wysokość /szerokość / głębokość całkowita 82/54/42 cm, wysokość/ szerokość/ głębokość siedziska 47/ 47/ 42 cm, siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane, obicie z tkaniny wysokogatunkowej, trwałej, kolor obicia brązowo-beżowy, krzesło na metalowej ramie malowanej proszkowo w kolorze czarnym, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego,  możliwość ustawiania krzeseł na sobie ( sztaplowania )

3. Blat na 3 stanowiska komputerowe szt. 1

Blat stolików, półka pod klawiaturę oraz półka pod PC wykonane w całości z płyty wiórowej laminowanej spełniającej PN i posiadające atest klasy higieniczności E1. Blat pogrubiony na całości do 36 mm. Obrzeża oklejone PCV 2 mm. Blat mocowany do ściany na listwie z podpartą nogą Nogi z rury fi 50mm  malowane farbą proszkową w kolorze czarnym.

4. Krzesła obrotowe do komputera szt. 3

Krzesła obrotowe posiadają metalowy stelaż malowany farbą proszkową w kolorze czarnym, kółka przeznaczone do powierzchni twardych (z oponką), mechanizm regulacji wysokości siedziska.  Siedzisko z tkaniny tp C 34 w kolorze brązowo-beżowy, wyprofilowane tak aby zapobiec przy długim użytkowaniu uciskaniu tętnic udowych. Oparcie z wyprofilowaniem na kręgi lędźwiowe. Materiały spełniające PN i posiadające atest klasy higieniczności E1.  na przykład -producent firma Real.

5. Stół do tenisa stołowego

Stół do tenisa z siatkami - stabilna konstrukcja oparta na dwóch niezależnych wózkach , blat: minimum 18 mm na stalowej ramie, dodatkowe narożniki ochronne,  możliwość gry przez pojedynczego gracza. Zestaw z siatką (siatka z włókien syntetycznych) spełniający wymagania przepisów gry w tenisa stołowego,  8 łożyskowanych gumowych kółek skrętnych o średnicy 75mm, hamulec stołu,  konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo, 4 zamki do bezpiecznego składania stołu,   niezależne stalowe blokady nóg,  osobny wózek z profili stalowych na każdą połowę stołu,  podwójne zabezpieczenie przy złożonym i rozłożonym stole,  łączenie stabilizujące obie połowy podczas gry, wymiary: 274 x 152 x 76 (cm); waga: 80 kg

6. Sprzęt multimedialny

a.  Telewizor LCD-LED o przekątnej ekranu 50” z ruchomym stabilnym wieszakiem na ścianę

rozdzielczość Full HD 1920x1080,

format 16:9  tuner DVB-T (MPEG-4) ,częstotliwość odświeżania min 200 Hz, czas reakcji matrycy max 8 ms,

funkcje sieciowe Internet, WI-FI, DLNA

Wejścia/wyjścia

- HDMI  min 3szt,

- USB   min 2szt

- EURO min 1szt

- Złącze Ethernet, wejście komponentowe, wejście PC VGA, cyfrowe wyjście optyczne

Telewizor sterowany pilotem

Menu w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim

b. Zestaw kina domowego składający się z jednostki centralne , czterech głośników surround, głośnika centralnego oraz subwoofera. Wyposażony  w dekoder dźwięku Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS oraz tuner FM z pamięcią na 20 stacji. Złącza; HDMI, USB, Music i LINK, wejście AUX.

Kolor czarny

| Techniczne |
| --- |
| Rodzaj odtwarzanych płyt | BD-R, BD-RE, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD |
| Format plików | MP3, WMA, VCD, JPEG, DivX Plus HD, DivX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, MPG, AAC, WAV, GIF, HD JPEG, PNG, AVCHD, MKA, MKV |
| Dekodery dźwięku | Dolby Digital , Dolby Digital Plus , Dolby TrueHD, DTS , DTS HD Master Audio , DTS-HD , |
| Głośniki system 5.1 |
| Głośniki składowe | 4 głośniki surround, Głośnik centralny, Głośnik basowy |
| Moc całkowita | min 800 W (RMS) |
| Inne | Pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz, Impedancja: 4 ohm, |
| Funkcje |
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Funkcje DVD | Obracanie zdjęć, Pokaz slajdów z muzyką, Zoom |
| Radio | FM, Pamięć 20 stacji |
| Korektor dźwięku | Regulacja niskich/wysokich tonów |
| Pilot | TAK |
| Inne | Funkcje poprawy obrazu . Ustawienia korektora: gry; film; muzyka; wiadomości; oryginalny, Smart TV: Net TV. Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem |
| Złącza |
| Panel przedni | TAK |
| Wejście/wyjście optyczne | Tak |
| Wejście/wyjście koaksjalne | Tak/B.d. |
| Zastosowane technologie | WiFi Ready, USB , HDMI , |
| Inne | Wyjście kompozytowe wideo (CVBS), Antenowe FM, Wejście AUX1, Music iLINK, Zatrzaskowe złącza głośnikowe, Gniazdo na karty SD/SDHC |