Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia objęto remont dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego na długości 
6 030 mb o szerokości 4-5 mb (najdłuższy odcinek wynosi 1000 mb a najkrótszy 180 mb) - ogółem powierzchnia dróg - 25 170 m2.

W zakres zamówienia wchodzi zakup i transport materiału na wskazane przez Zamawiającego drogi gminne, profilowanie równiarką drogi przed położeniem destruktu, ułożenie destruktu asfaltowego rozściełaczem grubość warstwy destruktu - 8 cm po zagęszczeniu, zagęszczenie destruktu walcem drogowym, jednokrotne powierzchniowe utrwalenie zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi. Poprzez destrukt asfaltowy należy rozumieć materiał mineralno - bitumiczny rozkruszony do max 31,5 mm, w postaci okruchów wiązanych lepiszczem bitumicznym powstałym w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia. Destrukt użyty do realizacji zamówienia nie może być hałdowany dłużej niż 2 lata, musi pochodzić 
z górnych warstw frezowanego asfaltu SMA i zawierać co najmniej 80% pierwotnego lepiszcza masy asfaltowej. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów Wykonawca zobowiązany będzie 
do udokumentowania pochodzenia i parametrów oferowanego frezu asfaltowego.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonanego z tłucznia wapiennego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z destruktu asfaltowego należy wykonać z zastosowaniem 450 ton kruszywa naturalnego frakcji 0 - 31,5 mm. Kruszywo to należy zastosować w miejscach dużych ubytków w istniejącej nawierzchni, których nie można zlikwidować poprzez samo profilowanie.

Parametry dróg przeznaczone do remontu z destruktu asfaltowego:

| L.p. | Miejscowość/odcinek | Szerokość [m] | Długość [m] | Powierzchnia [m2] | Nr drogi / nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Golina |  | 1050, w tym | 5250, w tym: |  |
| 1.1. | ul. Chabrowa | 5,0 | 320 | 1600 | 123/11,123/21,123/15, 125/2,127/4,128/4 |
| 1.2. | ul. Liliowa | 5,0 | 200 | 1000 | 110/5,2182/16 |
| 1.3. | ul. Sportowa | 5,0 | 280 | 1400 | 403/11 |
| 1.4. | ul. Rzeźnicza | 5,0 | 250 | 1250 | 788 |
| 2. | Brzeźniak | 4,0 | 330 | 1320 | nr drogi 472016 |
| 3. | Rosocha | 4,0 | 400 | 1600 | 260 |
| 4. | Kawnice | 4,0 | 700 | 2800 | nr drogi 472030 |
| 5. | Barbarka - Piotrowo | 4,0 | 1000 | 4000 | nr drogi 472057 |
| 6. | Sługocinek | 4,0 | 400 | 1600 | 37 |
| 7. | Kolno | 4,0 | 1000 | 4000 | nr drogi 472051 |
| 8. | Adamów | 4,0 | 300 | 1200 | nr drogi 472009 |
| 9. | Spławie | 4,0 | 370 | 1480 | nr drogi 472013 |
| 10. | Spławie - Maksymów | 4,0 | 300 | 1200 | nr drogi 472004 |
| 11. | Węglew - Kolonia | 4,0 | 180 | 720 | nr drogi 472042 |
| Razem: | 25 170 |  |