Golina 28.05.2014r. 



Ldz ZP271.03.2014                                                                                 






Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na ,,Odwodnienie dróg gminnych-kolektor w ulicy Poniatowskiego w Golinie etap I”.

W związku z zapytaniami do projektu udzielam wyjaśnień :

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce rur PP, zastosowanie rur kamionkowych posiadających, dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych potwierdzone Aprobatą IBDIM oraz dopuszczenia do stosowania na terenach lotnisk i pod pasami startowymi zgodnie z orzeczeniem przydatności do stosowania na terenach lotnisk wydanym przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych? Dopuszczenia te zostały potwierdzone Aprobatą Techniczną uzyskaną, zgodnie z ustawą  z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Rozdz. 1, Art. 9,Pkt. 1.) ze względu na ich specyficzne właściwości użytkowe, różniące się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie PN EN 295.

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w miejsce rur PP rur kamionkowych posiadających dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych .

Średnica wewnętrzna zastosowanych rur kamionkowych nie może być mniejsza niż średnica wewnętrzna projektowanych rur PP .

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie w miejsce rur PP rur PVC litych typu ciężkiego klasy S o nominalnej sztywności obwodowej SN 8 .