Przedmiar robót

- Nazwa robót budowlanych :

Kanalizacja deszczowa

Golina  ul. Poniatowskiego

G M I N A     G O L I N A

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 45 23 21 30-2

Rurociągi do odprowadzania wody burzowej

- Adres obiektu : Golina ul. Poniatowskiego

- Nazwa i Adres Zamawiającego :

Gmina  Golina

62-590  Golina

ul. Nowa 1

- Data opracowania przedmiaru :

25 kwietnia 2014 r.

Sporządził:

Spis rozdziałów przedmiaru

ROZDZIAŁ   1

- Kolektory deszczowe – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   2

- Kolektory deszczowe – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ   3

- Kolektory deszczowe – roboty drogowe

Przedmiar robót

| 1. KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE |
| --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 6 szt x 10 m/szt = 60 m | 0,06 km |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 60 mb :5 = 12 szt x 2m3/dół = 24 m3 | 24,00 m3 |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 12 szt) | 0,075 m3 |
| 4 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dwudzielną rurą osłonową 1 szt x 1,5 m = 1,5 m | 1,50 m |
| 5 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dwudzielną rurą osłonową 2 szt x 1,5 m = 3,0 m | 3,00 m |
| 6 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 0,263 km |
| 7 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 416,00 m3 |
| 8 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 277,00 m3 |
| 9 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc.i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb. 3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 46,00 m3 |
| 10 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty, ruroc.i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m. kat. III - IV | 31,00 m3 |
| 11 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,5 m i głębokości do 3,0 m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 688,00 m2 |
| 12 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1,5 m i głębokości do 3,0 m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Grunt kat.III-IV | 548,00 m2 |
| 13 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 366,00 m3 |
| 14 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 244,00 m3 |
| 15 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 40,00 m3 |
| 16 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 27,00 m3 |
| 17 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 677,00 m3 |
| 18 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył. do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 60,00 m3 |
| 19 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 60,00 m3 |
| 20 | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM, leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 60,00 m3 |
| 21 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 40,00 m3 |
| 22 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat. I-II z odległ. 1 km | 40,00 m3 |
| 2. KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |
| 23 | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 260,00 m2 |
| 24 | KNR 2-28 0503-05-040 Analogia- Rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b litych klasy S o średnicy nominalnej 500 mm | 164,00 m |
| 25 | KNR 2-28 0503-05-040 Analogia- Rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b litych klasy S o średnicy nominalnej 400 mm | 99,00 m |
| 26 | KNR 218-0804-02-040 Analogia - Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 263,00 m |
| 27 | KNR 2-18 0613-05-090 Studnie rewizyjne połączeniowe z kręgów betonowych z betonu kl. C 35/45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1500 mm i śr. wysokości całkowitej 1,85 m w gotowym wykopie | 4,00 kpl |
| 28 | KNR 2-18 0613-05-090 Analogia - Studnie rewizyjne połączeniowe z kręgów betonowych z betonu kl. C 35/45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1400 mm i śr. wysokości całkowitej 2,60 m w gotowym wykopie | 2,00 kpl |
| 29 | KNR 2-18 0613-03-090 Studnie rewizyjne połączeniowe z kręgów betonowych z betonu kl. C 35/45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1200 mm i śr. wysokości całkowitej 2,61 m w gotowym wykopie | 3,00 kpl |
| 30 | KNR 2-31 0602-05-020 Wylot prefabrykowany, żelbetowy o średnicy 500 mm. Typ E | 1,00 szt |
| 3. KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY DROGOWE |
| 31 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 350,00 m2 |
| 32 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 350,00 m2 |
| 33 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 350,00 m2 |
| 34 | KNR 2-31 0802-08-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 350,00 m2 |
| 35 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 350,00 m2 |
| 36 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 350,00 m2 |
| 37 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa kamiennego . Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 350,00 m2 |
| 38 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa kamiennego . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 350,00 m2 |
| 39 | KNR 2-31 0807-01-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej j o gr. 8 cm na wjazdach | 15,00 m2 |
| 40 | KNNR 6 0109-020-050 Wykonanie podbudowy betonowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 15,00 m2 |
| 41 | KNR 2-31 0006-01-050 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej grub. 15 cm na wjazdach ( materiał z odzysku) | 15,00 m2 |